## Slide 1
8
8
Agir sur nos pratiques / Enseignements
Titre : Ne pas couper de câble électrique par erreur
Contexte :
Impact Client :
Impact Entreprise :
Impact Humain :
Impact Sociétal/Environnemental :
Processus ou standard de travail
Porteur :
Début : 28/02/2023
Maj :
Pb :
Hypothèse de cause
Comment l’hypothèse peut-elle être validée? + Observations
OK/KO?
Actions
#
Action à tester
Résultat attendu
Qui Début/fin OK/KO
2
1
2
1
Résultats
3
Numéro de semaine
23
24
25
26
27
28
Numéro de semaine
23
24
25
26
27
28
Numéro de semaine
23
24
25
26
27
28
Nb de personnes équipées d’un détecteur de câbles
Existence d’un standard de travail de découpe en pleine terre
Nombre de personnes formées au standard de découpe
Découpe d’un câble électrique 6kV confondu avec un tuyau PEHD
Sur les 30 prochains jours, les équipes ne pourront réaliser que 90 % du travail habituel.
100% des interventions « fuites » vont reposer sur une équipe au lieu de 2.
Thierry a frôlé la mort. Travaillera en poste aménagé pendant 1 mois.
Néant
3 découpes de câble électrique en 5 ans
8
8
6
2
1
1
1
1
1
1
8
8
8
8
8
8
1
Méthode de contrôle inadaptée à la situation?
Demander à Thierry comment il a procédé pour identifier le tuyau qui fuyait:
« En le bougeant cela faisait bouger le compteur d’eau. »
Pourquoi le compteur d’eau a-t-il bougé alors que c’était le câble électrique qui était déplacé? Parce que les deux étaient collés l’un à l’autre sur une partie encore ensevelie sous terre.
Pourquoi cette méthode? Parce qu’on se fie aux plans et à l’expérience des hommes de terrain et que « ça a toujours marché ».
> Absence de standard de travail et d’outils adaptés <
2
Formation aux risques électriques non-faite ou trop lointaine?
Questionner les techniciens.
Formations faites pour tous il y a moins de 6 mois.
Le fournisseur d’énergie indique la présence de câble électrique dans la DICT.
#1
L’agent consulte la DICT et son OPI et prépare son chantier.
#2
L’agent réalise les fouilles.
#3
L’agent sectionne le « tuyau », ce qui génère un arc électrique
#6
Mettre au jour jusque au compteur ou jusqu’au branchement. Consulter le plan de récolement.
#5
L’agent met au jour un « tuyau » sur lequel suinte de l’eau.
#4
3
Méthode de contrôle informelle ou non enseignée
Questionner les techniciens.
Formations faites pour tous il y a moins de 6 mois.
3
4
4
Agent pas en pleine possession de ses moyens
Lui demander où il en était de son sommeil, de la consommation d’alcool ou de stupéfiants.
Il a bien dormi la veille. Il déclare n’avoir pas pris d’alcool depuis au moins 48h ni de stupéfiant en aucune façon.
Créer un standard de découpe de tuyau lors de fouilles
1
Achat d’un détecteur câble électrique : GARRET pointer II.
Un pour chaque personne réalisant des fouilles ou des interventions sur tuyaux, soit 8 au total.
Formation au poste de travail sur le standard de découpe de tuyau en fouille
Pouvoir former les personnes à la meilleure pratique connue par l’équipe pour couper un tuyau d’eau potable en sécurité avec un minimum de gaspillages.
Chaque personne dispose de l’outil permettant d’identifier la présence de métal dans un tuyau.
Chaque personne est formée à la meilleure pratique connue par l’équipe pour couper un tuyau d’eau potable en sécurité avec un minimum de gaspillages.
Equipe
Manageur d’équipe
Le plus fort de l’équipe sur le standard
S24
S24
S27
a
b
c
S24
S26
S28
8
Mise en place d’une matrice de compétence des personnes et identification des compétences clés pour chacune d’elles en fonction de leur poste de travail.
Formation initiale des nouveaux arrivants aux standards de l’équipe sur les compétences clés
Reformation périodique au standards (1 fois par an) sur les compétences clés.